150319

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

TOR BFB 2500 (с тормозом)

Содержание

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия																					3

1.2 Основные характеристики																				3

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа																	4

2.2 Техническое обслуживание																			5

2.3 Неисправности и методы устранения																	5

2.4 Меры предосторожности																				6

3. Гарантийные обязательства																			6

4. Взрыв схема																						8

Отметки о периодических проверках и ремонте															10

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Ручная гидравлическая тележка c тормозом BF – устройство с небольшой высотой подъёма используется только для перемещения товара на поддонах.

Среди ее характеристик – устойчивый подъем и опускание, простая эксплуатация, безопасность, надежность, кроме того, она используется на твердых плоских поверхностях.

Отличительная особенность - оснащена тормозным механизмом на поворотном колесе. Наличие тормоза позволяет притормаживать на спуске и блокировать передвижение.

Характеристики:

- барабанные тормоза;

- литой гидроузел (высокая надежность);

- вспомогательные ролики (облегчает заезд на рампу);

- эргономичная ручка с резиновой накладкой;

- усиление вил стандартное.

Обычная ручная тележка для перевозки поддонов без тормозного устройства может использоваться только на гладкой поверхности. Ее скоростью на поверхности с наклоном вниз едва можно управлять, что может быть очень опасно; на небольшом подъеме тележку следует толкать с постоянным усилием без промежуточных остановок. Очевидно, в таком случае это довольно опасно в случае недостаточной физической силы. Тормозное устройство для тележки для перевозки поддонов может решить вышеупомянутые проблемы. Скорость передвижения может контролироваться по желанию с помощью тормозного устройства на поверхностях с уклоном вниз, а на подъеме можно делать временные остановки.

Если ваша ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах не работает должным образом во время использования, просим вас обратиться к данному руководству за информацией и предварительно определить причины отказа и необходимые запчасти, и затем устранить проблемы в соответствии с решением, указанным в данном руководстве.

1.2. Технические характеристики

| Модель | BFB 2500 |
| --- | --- |
| Артикул | 1000923 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Макс. высота подъема, мм | 200 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Рулевое колесо, мм | 200х50 |
| Ролики, мм | 80х70 |
| Высота без ручки, мм | 421,5 |
| Масса, кг | 73 |
| Прорезиненная ручка | Да |
| Тип гидроузла | Литой гидроузел |
| Барабанные тормоза | Да |

Дата продажи: 							М.П.:						Кол-во:			шт.

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

При затягивании поворотной ручки по направлению вперед тележка останавливается. Для дальнейшего движения тележки нажмите «Блокировка 1» для ослабления и переведите поворотную ручку в крайнее нижнее положение.

Внимание! Каждый раз перед использованием тележки убедитесь, что тормозное устройство работает нормально.

Сборка

- См. рис.1. Пружинный штифт B117 извлекается из осевого штифта B118 перед извлечением шкворня поворотной цапфы B118.

Рисунок 1.							Рисунок 2.

- Вставьте ручку B1 в положение A и соедините ручку B1 с корпусом насоса B125 с помощью шкворня поворотной цапфы B118, который не должен размещаться продольно, до самого конца, чтобы осталось место для свободного поворота.

- Поверните шкворень поворотной цапфы B118, чтобы установить вертикальную ось большого желоба шкворня поворотной цапфы. Расположите роликовую цепь B115 ручки поперек через желоб в шкворне поворотной цапфы B118. См. Рис. 2.

- Поместите винт и гайку на конце роликовой цепи B115 в паз опоры рычага B135. См. Рис. 2. и 5.

- Верните шкворень поворотной цапфы B118 в его первоначальное место и продвиньте продольно до конца, затем вставьте пружинный штифт B117 в шкворень поворотной цапфы B118 для переустановки.

- См. Рис. 3. поднимите ручку до горизонтального положения. Вытащите штифт B154 и сохраняйте его в надлежащем состоянии для последующей замены ручки.

- Попробуйте повернуть рывками ручку и с помощью рычага B107 привести в действие механизм на различных передачах, чтобы увидеть, хорошо ли работает тележка при подъеме, нейтральной передаче и спуске. См. Рис. 4.

- Винт B133 на Рис. 5 используется для корректировки тележки. Если корпус тележки опускается вскоре после подъема, немного поверните винт B133 против часовой стрелки перед повторным испытанием тележки. Если корпус тележки не может опуститься, немного поверните винт B133 по часовой стрелке и затем снова испытайте тележку, пока не восстановится нормальное опускание. Шестигранная гайка B134 в винте B133 функционирует как замок, таким образом, она должна быть закреплена перед корректировкой и заблокирована после нее

Сборка тормозного устройства

- После установки ручки нажмите Блокировка 1, чтобы ослабить и поместить поворотную ручку 2 в нижнее положение (см. Рис. 6).

- Как показано на Рис. 7, снимите Винт 6, последовательно проведите провод тормоза 3 через отверстия в осях 4 и 5, затяните его в обозначенном направлении, установите винт 6 и закончите установку, затянув его. Этот этап завершает установку.

- Чувствительность тормоза может регулироваться с помощью полого винта 7. В случае свободного хода поворотной ручки тормоза или плохого действия тормоза, медленно поверните полый винт 7 в направлении против часовой стрелки (отрегулируйте винт 7 по направлению вниз), пока не будет достигнут желаемый эффект. И наоборот, если свободный ход тормоза слишком мал, или чувствуется большая сила сопротивления при отсутствии груза на тележке, полый винт 7 должен медленно поворачиваться в направлении по часовой стрелке (отрегулируйте винт 7 по направлению вверх). Ослабьте гайку 8 перед вышеупомянутым регулированием и затяните ее снова, когда регулирование будет закончено.

Рисунок 6. 						Рисунок 7.

Эксплуатация

- Когда рычаг B107 для приведения в действие находится на передаче для подъема, тележка готова к подъему. Необходимо повернуть рывками ручку, и тележка быстро поднимется.

- Когда рычаг B107 для приведения в действие находится на нейтральной передаче, тележка готова к перемещению. Необходимо повернуть рывками ручку, и тележка не будет ни подниматься, ни опускаться.

- Когда рычаг B107 для приведения в действие находится на передаче для опускания, тележка готова к опусканию. Необходимо повернуть рывками ручку, и тележка автоматически опустится.

Осмотр перед использованием

Если тележка не используется в течение долгого времени, воздух может поглощаться гидравлической системой. Воздух может удаляться следующим способом: поместите рычаг приведения в действие на передачу для опускания. Поверните рывками ручку до упора 4-6 раз, а затем ослабьте рычаг приведения в действие. В случае необходимости вышеупомянутая операция может быть выполнена несколько раз до нормальной работы.

Способ погрузки и номинальная грузоподъемность

Идеальный способ погрузки требует, чтобы центр силы тяжести груза находился по центру вил. В случае неравномерной нагрузки должна быть уменьшена номинальная грузоподъемность. Номинальная грузоподъемность указана на шильдиках.

2.2 Техническое обслуживание

Масло

Объем смазочного масла для гидравлических систем, необходимого для нефтяного насоса, составляет приблизительно 250 мл (или 0,25 кг). Должен соблюдаться стандарт качества масла ISO, согласно которому масло 32# нефть должно использоваться при температуре -5~40 ℃ и низкой температуре рабочей жидкости на масляной основе при температуре окружающей среды-35 ~ -5 ℃.

Обслуживание

Повседневный текущий контроль необходим для незамедлительного решения проблем с выполнением задач. Не используйте неисправную тележку, чтобы продлить продолжительность ее работы. Каждое шарнирное соединение должно смазываться моторным маслом каждые три месяца и необходимо убедится, что колеса и оси не опутаны нитями или другими материалами. Все колеса должны срабатывать плавно.

2.3 Неисправности и методы устранения

| № | Неисправность | Основная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостаточный подъем | Используется несоответствующее смазочное масло для гидравлических систем | Добавьте надлежащим образом профильтрованную рабочую жидкость на масляной основе. |
| 2. | Ненадлежащее восстановление | 1. Используется слишком много масла для гидравлических систем. | 1. Удалите необходимое количество масла для гидравлических систем. |
|  |  | 2. Деталь вращения захватывается из-за деформации. | 2. Замена детали. |
|  |  | 3. Произошло заклинивание между поршнем и ведущим винтом. См. детали на рис. B152 и B143. | 3. Замена B152 и B143. |
| 3. | Вильчатая платформа не опускается после подъема | 1. Поломка при разгрузке устройства. | 1. Повторное регулирование устройства разгрузки. См. раздел 5.8. |
|  |  | 2. Деформация и повреждение деталей. | 2. Замена деформированных и поврежденных деталей. |
| 4. | Утечка масла для гидравлических систем | 1. Поломка масляного сальника. | 1. Замена сальника. |
|  |  | 2. Небольшая поломка или эрозия поверхностей одной или двух деталей | 2. Замена поврежденных деталей. |
|  |  | 3. Ослабление соединений. | 3. Затягивание соединений. |
| 5. | Вильчатая платформа не поднимается | 1. Вязкость рабочей жидкости на масляной основе слишком высокая или последняя не добавлена. | 1. Замена рабочей жидкости на масляной основе. |
|  |  | 2. Включения в масле. | 2. Удаление включений из гидравлического контура и замена масла. |
|  |  | 3. Поломка разгрузочного устройства. | 3. Повторное регулирование разгрузочного устройства. |
| 6. | Вильчатая платформа опускается сразу после поворота ручки рывками, которая ощутимо отскакивает обратно или вильчатая платформа автоматически опускается после подъема | Клапан заклинивает из-за включений | Ослабление детали B119, извлечение и очистка деталей B121, B122, B123 и B124. Повторная сборка и затягивание B119 после очистки масляных отверстий. |

2.4. Техника безопасности

- Тщательно ознакомьтесь с инструкциями и прочтите об особенностях тележки перед работой.

- Немного поднимите рычаг для приведения в действие при опускании тележки, управляя рычагом, чтобы медленно опустить тележку. Никогда грубо не тяните рычаг механизма, так как быстрое опускание повредит тележку и груз.

- Не встряхивайте ручку торопливо или часто.

- Быстрая загрузка вильчатой платформы запрещена.

- Не допускайте перегрузки тележки, иначе тележка не будет работать нормально.

- Центр силы тяжести груза должен быть размещен между двух вилок. Неравномерная нагрузка вызовет опрокидывание тележки после разгрузки груза. См. рисунок 8.

- Ослабленные или неустойчивые грузы не допускаются к загрузке.

- Не помещайте груз на корпус тележки на долгое время.

- Установите вильчатые платформы в самое низкое положение, когда тележка не работает.

- Запрещена перевозка людей на тележке, а также не разрешается перемещение людей, которые стоят на вильчатой платформе. Никакая часть тела оператора не должна быть помещена под груз.

- Тележка подходит для плоской и твердой поверхности. Тележка с тормозным устройством может быть выбрана, если она должна использоваться на наклонной поверхности.

- Не работайте с устройством с неутвержденными деталями.

- Не пытайтесь ремонтировать тележку без подготовки.

Правильно 								Неверно

Рисунок 8.

3. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.

- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.

- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.

- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.

- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

| Комплектующие | Срок гарантии |
| --- | --- |
| Перепускной клапан, сальники | 6 месяцев |
| Колеса | гарантия отсутствует |

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования (Тележка гидравлическая BFB с тормозом) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающее приобретение.

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).

4. Взрыв-схемы

Взрыв схема насоса и перечень запасных частей

| № | Описание | Количество | № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B101 | Пружина лопатки | 1 | B133 | Болт | 1 |
| B102 | Пружинный штифт | 2 | B134 | Гайка | 1 |
| B103 | Ролик | 1 | B135 | Пластина рычага | 1 |
| B104 | Пружинный штифт | 1 | B136 | Болт | 1 |
| B105 | Пружинный штифт | 1 | B137 | Пружина | 1 |
| B106 | Пружинный штифт | 1 | B138 | Шаровая опора | 1 |
| B107 | Ручка | 1 | B139 | Стальной шарик | 1 |
| B108 | Трубка ручки | 1 | B140 | Штифт | 1 |
| B109 | Стержень | 1 | B141 | Y- образное кольцо | 1 |
| B110 | Пружинный штифт | 1 | B142 | D-образное кольцо | 1 |
| B111 | Прижимный ролик | 1 | B143 | Колпак цилиндра | 1 |
| B112 | Вкладыш | 1 | B144 | D-образное кольцо | 1 |
| B113 | Анкерная опора | 1 | B145 | Грязесъемник | 1 |
| B114 | Вкладыш | 2 | B146 | Стальной шарик | 1 |
| B115 | Цепь | 1 | B147 | Плунжер насоса | 1 |
| B116 | Гайка | 1 | B148 | Шайба | 1 |
| B117 | Пружинный штифт | 2 | B149 | Пружина | 1 |
| B118 | Стержень | 1 | B150 | Грязесъемник | 1 |
| B119 | Заглушка | 1 | B151 | Y- образное кольцо | 1 |
| B120 | Медная шайба | 1 | B152 | Шток поршня | 1 |
| B121 | Пружина | 1 | B153 | Предохранительное кольцо | 1 |
| B122 | Ось демпфирующего клапана | 1 | 611 | Ручка | 1 |
| B123 | Седло демпфирующего клапана | 1 | 612 | Блокирующее устройство | 1 |
| B124 | Стальной шарик | 1 | 613 | Пружина | 1 |
| B125 | D-образное кольцо | 1 | 614 | Штифт | 1 |
| B126 | Медная шайба | 2 | 615 | Штифт | 1 |
| B127 | Болт | 2 | 616 | Гайка | 1 |
| B128 | Пружина | 1 | 617 | Винт | 1 |
| B129 | Пружинный штифт | 1 | 618 | Провод камеры | 1 |
| B130 | D-образное кольцо | 1 |  |  |  |
| B131 | Полуосевая труба | 1 |  |  |  |
| B132 | D-образное кольцо | 1 |  |  |  |

Взрыв схема тележки BFB и перечень запасных частей

| № | Описание | Количество | № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ручка и насос в комплекте | 1 | B33 | Вал | 4 |
| B3 | Болт | 1 | B34 | Клин колеса вильчатой платформы | 4 |
| B4 | Подшипник | 1 | B35 | Колесо вильчатой платформы | 2 |
| B5 | Опорное основание | 1 | B36 | Болт | 2 |
| B6 | Пружинный штифт | 2 | B37 | Футляр | 2 |
| B7 | Предохранительное кольцо | 1 | B38 | Колесо | 2 |
| B9 | Подшипник | 8 | B39 | Гайка | 2 |
| B10 | Полукольцо | 4 | B40 | Рама вильчатой платформы | 1 |
| B11 | Чашеобразная шайба | 2 | B41 | Пружинная шайба | 1 |
| B12 | Предохранительное кольцо для оси | 2 | B42 | Болт | 1 |
| B13 | Грязесъемник | 2 | B43 | Балансир | 1 |
| B14 | Штифт | 2 | B44 | Гайка | 1 |
| B15 | Лубрикатор | 8 | B45 | Колесо вильчатой платформы | 4 |
| B16 | Пружинный штифт | 2 | 171 | Колесо для груза | 2 |
| B17 | Соединение | 2 | 172 | Вал | 1 |
| B18 | Штифт | 2 | 173 | Винт | 1 |
| B19 | Прямой толкатель | 2 | 174 | Вал колеса вильчатой платформы | 1 |
| B20 | Длинный вал | 1 | 175 | Вал | 1 |
| B21 | Предохранительное кольцо для отверстия | 2 | 176 | Винт | 1 |
| B22 | Лубрикатор | 4 | 177 | Пластина рычага | 2 |
| B23 | Оболочка ролика | 2 | 178 | Гайка | 2 |
| B24 | Пружинный штифт | 2 | 179 | Пластина фиксатора | 2 |
| B25 | Вал | 2 | 180 | Вал фиксатора | 2 |
| B26 | Вал | 2 | 181 | Деталь фиксатора | 2 |
| B27 | Пружинный штифт | 2 | 182 | Винт | 2 |
| B28 | Роликовое кольцо | 4 | 183 | Шайба | 2 |
| B29 | Вал | 2 | 184 | Шайба | 2 |
| B30 | Пружинный штифт | 2 | 185 | Винт | 2 |
| B31 | Рама колеса вильчатой платформы | 2 |  |  |  |
| B32 | Пружинный штифт | 8 |  |  |  |

Отметки о периодических проверках и ремонте.

| Дата | Сведения о проверке или ремонте оборудования | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |